Analýza dopravnej situácie v meste

Dopravný systém mesta Hlohovec je funkčný celok, ktorý sa skladá z viacerých subsystémov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a pokrývajú celé územie. Rozhodujúcim dopravným subsystémom  v meste je cestná (automobilová) doprava, ktorá pre svoju funkčnosť potrebuje dostatočne kvalitnú a kapacitnú komunikačnú sieť, ktorá následne formuje celé mesto.

Zastavaným územím mesta prechádzajú cesty II. a  III. triedy. Sú to:

- cesta II/513, most cez Váh, nám. sv. Michala, ul. SNP, ul. Nitrianska, sprostredkúva spojenie medzi cestami D-1, I/61, Bratislava, Trnava cez Hlohovec na Nitru, resp. spojenie smerom na stredné Slovensko,

- cesta II/507, Šafárikova ul., ul. SNP, nám. sv. Michala, Hlohova ul., Hviezdoslavova ul., Dukelská ul., spája Hlohovec smerom južným so Sereďou, Galantou s následným pripojením na oblasť celého južného Slovenska, a smerom severným pripája sídla na východnom brehu Váhu, s odbočením severovýchodným smerom cestou II/514 na Topoľčany a oblasť Hornej Nitry

Dopravný skelet mesta dopĺňajú tieto komunikácie - cesty III. triedy:

- III/5132	- spojenie medzi Leopoldovom a cestou I/61,

- III/5134	- spojenie medzi Leopoldovom, Šulekovom a Sereďou,

- III/5079	- spojenie cesty II/507 s H. Otrokovcami,

- III/51314   - spojenie cesty II/514 s Pastuchovom.

Z hlavných cestných komunikácií na území mesta sú napájané ďalšie mestské komunikácie, ktoré spolu tvoria mestskú dopravnú sieť.  V prevažnej miere sú stavebne vybudované ako obslužné komunikácie dvojpruhové, vybavené obojstrannými chodníkmi pre pešiu dopravu.

Z časti pôvodne vozidlových komunikácií v centre mesta bola vylúčená alebo obmedzená vozidlová premávka z dôvodu vytvorenia nových peších zón na nám sv. Michala a úseku ul. M.R.Štefánika.

Dopravné zaťaženie cestných komunikácií predstavuje v súčasnej dobe hlavný negatívny vplyv na mestské prostredie. Ten sa najviac prejavuje v historickom centre mesta na prieťahu cesty II/507, II/513, prechádzajúcom námestím. Enormná a stále sa zvyšujúca intenzita  vozidiel bráni plnohodnotnému spoločenskému využitiu priestoru námestia. Tu by malo prísť k radikálnemu obmedzeniu prejazdov vozidiel s postupným prinavrátením mestských funkcií centru mesta.

Na zmiernenie jestvujúceho  stavu mesto, po predchádzajúcich konzultáciách s OR PZ Okresným dopravným inšpektorátom Trnava, Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja, navrhlo a po príslušných súhlasoch  zabezpečilo zrealizovanie  na ceste II/507 – Nám. Sv. Michala, ul. SNP:

- zredukovanie počtu priechodov - pre zvýraznenie boli použité zvislé dopravné značky na retroreflexnom žltozelenom fluoreskujúcom podklade (súvisiacou zmenou bolo zjednosmernenie MK Radlinského ul.),

- vybudovanie cestnej svetelnej  signalizácie – dopytového  priechodu  pre peších, ktorá má  riešiť bezpečnosť cestnej premávky – najmä pohyb peších v dotknutom úseku komunikácie a zlepšenie priepustnosti cesty II/507;  realizáciou tejto dopravnej stavby  určite došlo k zlepšeniu dopravných pomerov na časti uvedenej komunikácie,

- vypracovanie auditu statickej dopravy,

- vyznačenie priechodu pre chodcov, predovšetkým v blízkosti školských zariadení červeno – bielou farbou,

- na základe požiadaviek poslancov Mestského zastupiteľstva, občanov a právnických osôb      boli na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,  po predchádzajúcom súhlase Okresného dopravného inšpektorátu Trnava,  vykonané zmeny v jestvujúcom trvalom dopravnom značení na miestnych komunikáciách v Hlohovci a v m.č. Šulekovo,  resp. bolo odstránené poškodené zvislé dopravné značenie,

- na základe požiadaviek občanov z ul. Zábranie  boli vykonané i zmeny v jestvujúcom trvalom dopravnom značení na ceste II/507 (zriadenie priechodu pre chodcov),

- mesto z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky požiadalo o umiestnenie oceľových zvodidiel a vodiacich tabúľ na ceste II/513 Trakovice – Hlohovec – okružná križovatka pri priemyselnom parku.

V roku 2010 by malo  byť,  zrealizované v oblasti dopravy:

- zriadenie cestnej svetelnej signalizácie - dopytového priechodu pre chodcov  na ďalšom priechode pre chodcov so súčasným návrhom na zrušenie  priechodu pre chodcov  pred obj. na ul. SNP č. 19  a jeho vyznačením  pred budovou pošty,

- osvetlenie križovatky ciest II/513 a III/5134 v Hlohovci, m.č. Šulekovo.

Taktiež by sa mali v roku 2010,  za účasti dopravného inžiniera z OR PZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava, vykonávať v pravidelných intervaloch kontroly jestvujúceho trvalého dopravného značenia a komunikačných závad. Z každej kontroly bude spísaný záznam a o odstránenie zistených nedostatkov budú požiadané Vodárenské a technické služby, spol. s r.o., Šafárikova 30 Hlohovec, ktorá na základe platnej zmluvy vykonáva opravu  a údržbu miestnych komunikácií a opravu a údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia.

Pre úplnosť je potrebné spomenúť neustále vyvíjanie iniciatívy mesta  súvisiacej s odklonením tranzitnej dopravy cez stred mesta, pretriedením  pôvodného úseku cesty II. triedy č. 513 v dĺžke cca 17,333 km, a taktiež  vyvíjanie iniciatívy súvisiacej s vybudovaním preložky ciest II/507 a  II/513 resp. obchvatu smerom na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.  Naposledy listom zo dňa 9.11. 2009 a 14.12.2009  mesto požiadalo uvedené ministerstvo o pomoc -  o jednoznačné určenie možnej trasy obchvatu mesta Hlohovec z dôvodu, že určenie  takejto  dopravnej  trasy sa netýka iba jedného mesta, ale má celospoločenský význam s dopadom na celoslovenskú  cestnú   infraštruktúru.   Plánovanie  a  rezervovanie  koridoru pre obchvat, vzhľadom na význam ciest II/507 a II/513,  nie je možné iba s prihliadnutím na úzky región,  ale je potrebné brať do úvahy širšie vzťahy v náväznosti na rozsiahlosť územia, ktorého sa uvedené cesty dopravne dotýkajú a riešenie tejto závažnej problematiky je nad finančné ale i kompetenčné možnosti mesta.

V súčasnom období mesto na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č. 91 zo dňa 9.12.2009 pripravuje obstarávanie generelu dopravy mesta, ktorý bude podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu.

Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci

Materiál na zasadnutie MsR				Číslo materiálu:

V Hlohovci, dňa 18.2.2010

Analýza dopravnej situácie v meste

Predkladá:					Návrh na uznesenie:

Ing. Eva Lukáčová				MsZ  v Hlohovci

prednostka MsÚ				berie na vedomie

analýzu dopravnej situácie v meste

Spracovali:

Ing. Miroslav Hudec

ved.odd HČ MsÚ Hlohovec

Zlatica Procházková

odd. HČ MsÚ Hlohovec

Hlohovec, január 2010